## Slide 1
LESSON 8 多路划分
01
分成三组，怎样少一点跨组沟通？
从五位同学的合作分组
认识 Multiway Partitioning
同一张图 · 相同人数约束
两种分法，为什么代价差 10？
组 1
组 2
组 3
A
B
C
D
E
Lesson 8 · 五节点图 · k = 3
FanQin Zeng / EDA Learning
Notes: 引入：上一课讨论两组交换。本课把同一张图分成三组，比较轮询和递归二分。生活情境为虚构教学设定。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 2
LESSON 8 多路划分
02
先固定规则，分法才有可比性。
生活问题 | 图模型 | 本课设定
五位同学 | 节点 A、B、C、D、E | 每个节点大小 = 1
合作频次 | 无向边的权重 | 数值越大，联系越紧密
分成三组 | k = 3 个分区 | 各组非空，容量不超过 2
跨组协调 | 跨区边权之和 | 在满足容量的分法中尽量小
允许 2、2、1；把所有人放在一组不满足容量。
Notes: 三组都必须非空。本例每节点大小为1，每组容量上限为2。因此组大小只能是2、2、1的某种顺序。人数平衡不等于边权代价小。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 3
LESSON 8 多路划分
03
边权，表示想留在同组的联系。
5
1
4
2
5
1
A
B
C
D
E
A–B 与 D–E 的权重都是 5，值得特别留意。
边表：AB 5，AC 1，BC 4，CD 2，DE 5，CE 1。
Notes: 完整边表：AB5、AC1、BC4、CD2、DE5、CE1。未列出的节点对没有边，按权重0处理。本课把电路简化为加权无向图，真实网表通常还涉及超边等模型。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 4
LESSON 8 多路划分
04
割代价，只累加跨区边。
cut(P) = Σ w(u,v) · [p(u) ≠ p(v)]
每条无向边算一次。组内边贡献 0。
目标：让 cut 尽量小
约束：三组非空，每组大小 ≤ 2
先检查容量，再比较割代价。
若节点代表不同面积的单元，应累计面积而非人数。
Notes: p(v)表示节点v所属分区。定义cut为所有端点处于不同分区的无向边的权重总和，每条边仅计算一次。优化目标须与容量约束一起表述。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 5
LESSON 8 多路划分
05
轮询分配：按字母依次放进三组。
第 1 组
第 2 组
第 3 组
A
D
B
E
C
A、D 同组；B、E 同组；C 单独一组。
人数为 2、2、1。橙线均跨区，权重总和为 18。
Notes: 算法：按字母A、B、C、D、E依次分到组1、组2、组3、组1、组2。得到AD、BE、C。它直接生成三组，但没有利用边权，因此只是基线。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 6
LESSON 8 多路划分
06
轮询的六条边，全部跨区。
边 | A–B | A–C | B–C | C–D | D–E | C–E
权重 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1
是否跨区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
cut = 5 + 1 + 4 + 2 + 5 + 1 = 18
人数满足要求，仍可能产生很高的割代价。
Notes: 逐条核对六条边，AB5、AC1、BC4、CD2、DE5、CE1，合计18。不要因为边连接两个分区就算两次。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 7
LESSON 8 多路划分
07
递归二分：先把 ABC 与 DE 分开。
待继续细分：ABC
已完成：DE
5
1
4
2
5
1
A
B
C
D
E
第一刀跨区边：C–D = 2，C–E = 1，合计 3。
ABC 含 3 个节点，仍需细分，当前状态尚未满足最终容量。
Notes: 本例第一刀保留紧密的ABC与DE两团，形成ABC和DE。此时ABC有3个节点，这是中间状态，还不是满足最终容量的三路划分。第一刀跨区边只有CD2、CE1，所以代价3。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 8
LESSON 8 多路划分
08
再分 ABC，得到 AB、C、DE。
第 1 组
第 2 组
第 3 组
5
1
4
2
5
1
A
B
C
D
E
新增 A–C = 1、B–C = 4；最终 cut = 3 + 5 = 8。
最终各组为 AB、C、DE，大小 2、1、2。每条边在最终割中只算一次。
Notes: 只在ABC子图继续二分为AB与C。新增跨区边AC1和BC4，新增代价5。第一刀的CD与CE仍跨区，不重新累加一次。因此最终3+5=8。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 9
LESSON 8 多路划分
09
递归树记录“先切哪一块”。
ABCDE
ABC
DE
AB
C
第一刀增加 3
第二刀增加 5
三片叶子 = 三个分区；不必把 DE 再拆开。
Notes: 树中的叶子对应最终三组。第一次把5节点分成ABC与DE，第二次只细分ABC。k不是2的幂时，不要求每个分支深度相同。树形演示特定教学结果，一般算法还需指定如何选块、如何二分与容量处理。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 10
LESSON 8 多路划分
10
人数同样平衡，割代价相差 10。
方法 | 最终分组 | 分区大小 | 割代价
轮询 | AD / BE / C | 2、2、1 | 18
递归二分 | AB / C / DE | 2、1、2 | 8
18 − 8 = 10 = w(A,B) + w(D,E)
减少的 10，来自保留了两条权重为 5 的组内边。
Notes: 公平比较保持同一张图、同样的容量要求。两种结果的分区大小多重集合都是2、2、1。差10来自AB5与DE5两条大边在递归结果里成为组内边。其余AC、BC、CD、CE两方案均跨区，合计8。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 11
LESSON 8 多路划分
11
直接改进，也可以保留紧密连接。
状态 | 第 1 组 | 第 2 组 | 第 3 组 | cut
交换前 | A、D | B、E | C | 18
交换 D 与 B 后 | A、B | D、E | C | 8
交换 D 与 B，人数保持 2、2、1。
轮询只是直接分配基线，完整直接多路优化还有更丰富的搜索。
这一步交换示例不等同于完整的 k-way FM。
Notes: 从AD、BE、C出发，交换D和B，得到AB、DE、C，代价从18下降到8。交换保持两组各2人。该演示只是一个显而易见的交换，不是完整k-way FM算法，也不能据此把轮询代表所有直接多路优化算法。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 12
LESSON 8 多路划分
12
修改边权，先预测再验证。
把 A–B 的权重从 5 改成 1。
比较固定分组 | 修改前 | 修改后
轮询 AD / BE / C | 18 | ？
原递归方案 AB / C / DE | 8 | ？
两方案代价差 | 10 | ？
先找出 A–B 在两个方案中分别属于哪类边。
答案在讲者备注与配套讲义中。重新运行算法时，应重新检查其分组。
Notes: 练习仅重新评价同样两个分组，不预先声称修改后递归求解器仍会产生相同结果。把AB从5改为1，轮询代价少4变14；AB在递归方案中为组内边，原有递归方案代价仍8，差距变6。算法重新运行可能重新选择切分。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 13
LESSON 8 多路划分
13
改变组数，容量也要一起检查。
组数 k | 每组容量上限 | 总容量 | 是否可行
2 | 2 | 4 | 否：放不下 5 个节点
2 | 3 | 6 | 是：例如 ABC / DE
3 | 2 | 6 | 是：例如 AB / C / DE
总容量足够是必要条件；不同面积的节点还需逐组检查。
ABC / DE 的 cut = 3，但它属于另一套约束。
Notes: 对于5个单位节点，每组容量上限为2。k=2总容量4，小于5，必然不可行。若改为k=2且上限3，ABC与DE合法，割代价3。k=3且上限2得到本课问题。不同约束的问题不能直接按代价评判优劣。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 14
LESSON 8 多路划分
14
本例能穷举，一般输入仍需谨慎。
本例的验证
90 个可行带标签分配，最小 cut = 8。
一般图的边界
递归二分不保证对所有输入都找到全局最优。
容量的边界
逐层二分的局部平衡，不能替代最终逐组容量检查。
若输出超出容量，应报告不可行结果并调整方法。
单位节点数量与单元面积不同，工程约束必须明确建模。
Notes: 按3个有标签分区枚举，在非空、单位容量上限2下有90个可行分配。穷举证明此图最小割为8，忽略标签后对应AB、C、DE。该结论只针对这张小图。一般递归二分启发式不保证全局最优，局部平衡不必然保证最终统一容量。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 15
LESSON 8 多路划分
15
实验报告，要能解释结果从哪里来。
01
输入
保存图、k、节点大小和容量上限。
02
结果
记录分组、各组大小与逐条跨区边。
03
对照
修改一个条件，解释变化原因。
04
结论
说明结果是否可行，以及方法的局限。
课堂挑战：手动分组后，再与轮询、递归二分进行比较。
Notes: 学生先手算参考图，再在实验台逐步观察，再修改一个参数记录结果。报告至少包括输入图与容量、方法和分组、逐边割代价与大小、修改前后的差异解释。完整八题练习与解析见配套讲义。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8

## Slide 16
LESSON 8 多路划分
16
同样的容量，连接关系决定分组质量。
轮询 18 递归示例 8
保留紧密连接，逐组检查容量。
用相同输入比较，用逐条边解释。
课程：yongfu-li / eda-learning · Partitioning Lesson 8
配套：互动网站、课程视频、可编辑课件、讲义与源码
FanQin Zeng · EDA Learning / Lesson 8
完整来源链接位于本页及各页讲者备注。
Notes: 回顾：多路划分需要同时考虑目标和约束。本课轮询18，递归示例8，同样的大小多重集合2、2、1。差10来自AB与DE两条重边留在组内。直接多路方法可进行更广泛的改进，递归方法也有局限。
课程依据：https://github.com/yongfu-li/eda-learning/tree/main/courses/learn_partitioning/module03-01-multiway-partition
视觉延续：https://github.com/FanqinZeng/eda-clustering-lab7-kl
本课源码：https://github.com/FanqinZeng/eda-partitioning-lesson8